## Slide 1
120 heures
RÉSUMÉ THÉORIQUE – FILIÈRE INFRASTRUCTURE DIGITALE
M205-Administration réseau sous linux

## Slide 2
Scénario 3:
La situation suivante consiste à réaliser un réseau contenant un serveur HTTP, un serveur DNS et un client pour les tests:
Serveur web: 10.10.10.100/24
Serveur DNS: 10.10.10.200/24
Client: 10.10.10.10/24
Questions:
  Créez un serveur DNS dont le nom de domaine est « test.com » et avec l’ensemble des options nécessaires
  Installez le service WEB au niveau du serveur
  Vérifiez l’installation avec les différentes commandes du cours
  Ajoutez un enregistrement au DNS alias du serveur original du nom test_web
  Testez en utilisant un navigateur avec les 2 écriture: http://10.10.10.100 et http://test_web.test.com
  Vérifiez les enregistrements des transactions entre le client et le serveur
  Changez le numéro de port en 8080 et revérifiez
08 – Travaux pratiques
Scénario 1

## Slide 3
Scénario 3:
La situation suivante consiste à ajouter deux applications web dans des serveurs distincts tout en gardant la même topologie:
Serveur web 2 : 10.10.10.102/24
Serveur web 3 : 10.10.10.103/24
Questions:
  Installez le serveur web sur le deux serveurs de plus
  Enregistrez les nouveaux serveurs sur DNS
  Vérifiez avec les adresses IP ainsi que les noms de serveurs
  Vérifiez les transactions dans les fichiers correspondants
Scénario 3:
L’administrateur voudrais configurer les serveurs web 2 et 3 dans un seul serveur en utilisant les hôtes virtuelles
Questions:
  Créez 2 hôtes virtuelles dans le serveur principale en utilisant le nom et l’adresse IP
  Créez les emplacements des application en respectant les options adéquates
  Hébergez les application comme index.html
  Testez avec le client_tests
08 – Travaux pratiques
Scénario 2 et 3